## Slide 1
ელექტრომემრანული
პროცესები და მათი
გამოყენების სფეროები
ელექტრომემრანული
პროცესები და მათი
გამოყენების სფეროები

## Slide 2
ელექტრომემბრანულ პროცესებს მიეკუთვნება:
ელექტროდიალიზი,
ელექტროდიალიზი ბიპოლარული მემბრანებით,
მემბრანული ელექტროლიზი,
ელექტროდეიონიზაცია,
ელექტროსორბცია,
უწყვეტი იონური მიმოცვლა,
მიმოცვლის რეაქცია,
ელექროგრავიტაცია
სატრანსპორტო განმუხტვა.
ელექტროფორეზი.

## Slide 3
ელექტროლიზის სახეები

## Slide 5: ელექტროდეიონიზაციის პროცესი

## Slide 6: ელექტროდეიონიზაციის პროცესის ორგანიზების სქემა

## Slide 7: ელექტროსორბციის პროცესის სქემა

## Slide 8: ელექტროგრავიტაცია

## Slide 9: სატრანსპორტო განმუხტვის პროცესის სქემა

## Slide 10
ამ პროცესის განხორციელებისათვის იყენებენ მემბრანულ წყობას, რომელიც შედგება მხოლოდ კათიონ - ან ანიონმიმოცვლითი მემბრანებისაგან.
მაგალითად, ციტრუსოვანი წვენის ნეიტრალიზაციას თან ახლავს დაუმუშავებელ წვენში ციტრატ იონის უწყვეტი ჩანაცვლება ჰიდროქსილის იონებით გასაწმენდი ხსნარიდან, რომლებიც წარმოიქმნებიან ანიონმიმოცვლითი მემბრანების წყობის დახმარებით.
უწყვეტი იონური მიმოცვლა

## Slide 11
ეს არის ორ ელექტროლიტს შორის მიმოცვლის რეაქცია, მაგალითად:
NaBr + AgNO3 = AgBr + NaNO3.
ამ ტიპის რეაქცია შეიძლება უწყვეტად ჩავატაროთ ელექტროდიალიზურ აპარატში, რომელიც შედგება გარკვეული თანმიმდევრობით განლაგებული კათიონ- და ანიონმიმოცვლითი მემბრანებისაგან
მიმოცვლის რეაქცია.

## Slide 12: მიმოცვლითი რეაქციის საფუძველზე ფოტოგრაფიული ემულსიის მომზადების ხელსაწყოს სქემა

## Slide 13: ელექტროფორეზი

## Slide 14: ელექტროდიალიზის პროცესის სქემა

## Slide 15: ბიპოლარული მემბრანის მუშაობის პრინციპი.

## Slide 16: გოგირდმჟავისა და ნატრიუმის ტუტის წარმოება ელექტროდილიზით ბიპოლარული მემბრანებით.

## Slide 17
მემბრანული პაკეტი: - 50 წყვილი მემბრანით;
ტუტე ხსნარებისათვის - MK-40 და MБ-2 მემბრანებით;
მჟავა ხსნარებისათვის - MA-40 და MБ-2 მემბრანებით
ერთი კამერის სისქე - 1,2 მმ,
ერთი მემბრანის მუშა ფართობი - 0,124 მ2.
სამუშაო ხსნარი - 0,5 გ/ლ სხვადასხვა pH-ის მქონე NaCI-ის ხსნარი;
დანადგარის წარმადობა - Q=0,5– 1,5 მ3 /სთ;
ძაბვა - U= 50-350 ვ
ელექტროდიალიზური პროცესის მუშა პარამეტრები

## Slide 18
ცხრილი 1
ძაბვა, ვ U | დენის სიმკრივე, ა/მ2 i | pH |  | ენერგოხარჯი. კვტ.სთ/მ3 W |  | 
 |  | პროდუქტი | კონცენტრატი |  |  | 
საწყისი ხსნარის pH=7,5 |  |  |  |  |  | 
50 | 3.06 | 4,4 | 10,2 | 0,02 |  | 
100 | 4,68 | 3,6 | 12,2 | 0,06 |  | 
150 | 8,46 | 3,7 | 11,2 | 0,17 |  | 
საწყისი ხსნარის pH=8,5 |  |  |  |  |  | 
50 | 2,28 | 7,2 | 12,2 | 0,01 |  | 
100 | 5,08 | 4,3 | 12, | 0,07 |  | 
150 | 7,98 | 3,7 | 11,0 | 0,16 |  | 
აპარატში სუსტი ფუძე ხსნარების pH- ის ცვლილების მონაცემები (Q= 1 მ3/სთ)
ცხრილი 1

## Slide 19
ძაბვა, ვ | დენის სიმკრივე, ა/მ2 | პროდუქტი pH | კონცენტრატი |  | ენერგოხარჯი. კვტ.სთ/მ3
 |  |  | pH | NaOH მგ.ექვ./დმ3 | 
Q = 0,5 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 5,56 | 9,0 | 12,6 | 0,19 | 0,13
120 | 6,29 | 6,5 | 12,6 | 0,27 | 0,18
Q = 0,7 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 5,80 | 8,6 | 12,5 | 0,32 | 0,09
140 | 7,74 | 6,7 | 12,6 | 0,32 | 0,13
Q = 1,0 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 5,8 | 9,0 | 12,6 | 0,18 | 0,06
150 | 9,03 | 6,9 | 12,6 | 0,29 | 0,15
Q = 1,5 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 6,29 | 9,7 | 12,5 | 0,04 | 0,04
150 | 9,19 | 8,2 | 12,4 | 0,11 | 0,10
160 | 10,64 | 6,4 | 12,6 | 0,40 | 0,13
200 | 14,03 | 5,9 | 12,6 | 0,27 | 0,21
pH =9,3 ხსნარის დანადგარში დამუშავების მონაცემები
ცხრილი 2

## Slide 20
ძაბვა, ვ | დენის სიმკრივე, ა/მ2 | პროდუქტი pH | კონცენტრატი |  | ენერგოხარჯი. კვტ.სთ/მ3
 |  |  | pH | NaOH მგ.ექვ./დმ3 | 
Q = 0,5 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
50 | 3,38 | 10,4 | 12,4 | 2,8 | 0,04
100 | 6,53 | 9,7 | 12,3 | 3,2 | 0,16
150 | 9,67 | 6,8 | 12,4 |  | 0,36
Q = 0,7 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 6,77 | 10,5 | 12,8 | 0,35 | 0,11
200 | 13,79 | 8,6 | 12,5 | 0,40 | 0,45
250 | 21,29 | 6,8 | 12,5 | 0,72 | 0,88
Q = 1,0 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 8,22 | 10,7 | 12,0 | 0,90 | 0,09
200 | 16,93 | 10,0 | 12,0 | 1,10 | 0,38
300 | 25,16 | 9,2 | 12,0 | 1,10 | 0,83
350 | 28,79 | 7,6 | 12,4 | 1,14 | 1,11
Q = 1,5 მ3 /სთ |  |  |  |  | 
100 | 8,70 | 10,7 | 12,0 | 1,12 | 0,06
200 | 19,35 | 1,20 | 12,8 | 1,10 | 0,28
300 | 29,09 | 8,8 | 12,5 | 0,81 | 0,64
350 | 28,79 | 7,6 | 12,4 | 1,40 | 0,75
pH =10,6 ხსნარის დანადგარში დამუშავები მონაცემები
ცხრილი 3

## Slide 21
ძაბვა, ვ U | დენის სიმკრივე, ა/მ2 i | pH |  | ენერგოხარჯი. კვტ.სთ/მ3 W | 
 |  | პროდუქტი | კონცენტრატი |  | 
საწყისი ხსნარის pH=7,5 |  |  |  |  | 
150 | 10,48 | 3,6 | 1,2 | 0,39 | 
180 | 10,64 | 3,8 | 1,2 | 0,47 | 
200 | 13,30 | 7,8 | 1,1 | 0,66 | 
250 | 16,12 | 10,1 | 1,0 | 1,00 | 
საწყისი ხსნარის pH=8,5 |  |  |  |  | 
250 | 17,09 | 6,5 | 1,1 | 0,71 | 
270 | 20,27 | 7,8 | 1,0 | 0.90 | 
300 | 22,58 | 10,5 | 1,0 | 1,12 | 
H= 3,3 ხსნარის დანადგარში დამუშავების შედეგები
ცხრილი 4

## Slide 22
სხვადასხვა ფუძე (მჟავა) pH -ის მქონე მარილხსნარების pH-ის ურეაგენტოდ რეგულირება შესაძლებელია მემბრანული მეთოდის - ელექტროდიალიზი ბიპოლარული მემბრანებით გამოყენებით ;
დადგენილია, რომ როცა ხსნარის 3 < pH < 11 pH-ის ცვლილების ინტენსივობა დამოკიდებულია საწყისი pH-ის მნიშვნელობაზე, დანადგარის წარმადობაზე და დენის სიმკვრივეზე აპარატში.
რაც უფრო დიდია საწყისი pH-ის გადახრა ნეიტრალურიდან, მით მაღალია დენის სიმკრივე და ნეიტრალიზაციის პროცესის ენერგოხარჯი.
დადგენილია, როცა ხსნარის 3>pH>11-ზე მნიშვნელობების დროს ელექტროდიალიზის მეთოდით პრაქტიკულად არ აქვს ადგილი ხსნარის pH-ის ცვლილებას, რაც აიხსნება სისტემაში შესაბამისად წყალბადის ან ჰიდროქსილის იონების სიჭარბით, რომლებიც დიდი ალბათობით ეწინააღმდეგებიან ბიპოლარული მემბრანის მიერ დამატებით H+ და OH- იონების გენერირებას.
დ ა ს კ ვ ნ ა

## Slide 23
გმადლობთ
ყურადღებისთვის